## Slide 1: Chương 6 HỆ THỐNG VÀO-RA

## Slide 2: Nội dung chương 6
6.1. Tổng quan về hệ thống vào-ra
6.2. Các phương pháp điều khiển vào-ra
6.3. Nối ghép thiết bị ngoại vi
6.4. Các cổng vào-ra thông dụng trên PC

## Slide 3: 6.1. Tổng quan về hệ thống vào-ra
1. Giới thiệu chung
Chức năng của hệ thống vào-ra: Trao đổi thông tin giữa máy tính với thế giới bên ngoài
Các thao tác cơ bản:
  Vào dữ liệu (Input)
  Ra dữ liệu (Output)
Các thành phần chính
  Các thiết bị ngoại vi
  Các môđun vào-ra

## Slide 4: Đặc điểm của vào-ra
Tồn tại đa dạng các thiết bị ngoại vi (TBNV) khác nhau về:
  Nguyên tắc hoạt động
  Tốc độ
  Khuôn dạng dữ liệu
Tất cả các TBNV đều chậm hơn CPU và RAM
 Cần có các môđun vào-ra để nối ghép các TBNV với CPU và bộ nhớ chính

## Slide 5: 2. Các TBNV
Chức năng: chuyển đổi dữ liệu giữa bên trong và bên ngoài máy tính
Phân loại:
  TBNV giao tiếp người-máy: chuột, bàn phím, màn hình, máy in,…
  TBNV giao tiếp máy-máy: gồm các thiết bị theo dõi và kiểm tra
  TBNV truyền thông:
    modem (modulator/demodulator),
    Network Interface Card (NIC, card mạng)

## Slide 7: Cấu trúc chung của TBNV
chuyển đổi dữ liệu giữa bên
ngoài và bên trong máy tính
đệm dữ liệu khi
truyền giữa
môđun vào-ra
và TBNV
điều khiển hoạt
động của TBNV
Đáp ứng theo yêu
cầu từ môđun
vào-ra

## Slide 8: 3. Môđun vào-ra
Chức năng:
  Điều khiển và định thời
  Trao đổi thông tin với CPU
  Trao đổi thông tin với TBNV
  Đệm giữa bên trong máy tính với TBNV
  Phát hiện lỗi của TBNV
CPU
Môđun
vào-ra
TBNV

## Slide 9: Cấu trúc chung của môđun vào-ra
đệm dữ liệu
trong quá trình
trao đổi
kết nối với TBNV,
mỗi cổng có một
địa chỉ xác định
lưu giữ thông tin
trạng thái/điều
khiển cho các cổng
vào-ra

## Slide 10: 4. Các phương pháp địa chỉ hóa cổng vào-ra a. Không gian địa chỉ của bộ xử lý
Một số bộ xử lý chỉ quản lý một không gian địa chỉ duy nhất, gọi là không gian địa chỉ bộ nhớ.
  N bit địa chỉ  có 2N địa chỉ
  Ví dụ: các bộ xử lý 680x0 của Motorola

## Slide 11: Không gian địa chỉ của bộ xử lý (tiếp)
Một số bộ xử lý quản lý hai không gian địa chỉ tách biệt
  Không gian địa chỉ bộ nhớ: 2N địa chỉ
  Không gian địa chỉ vào-ra: 2N1 địa chỉ

## Slide 12: Hai không gian địa chỉ tách biệt của bộ xử lý

## Slide 13: Hai không gian địa chỉ tách biệt của bộ xử lý (tiếp)
Đặc điểm của bộ xử lý có hai không gian địa chỉ:
  Có tín hiệu điều khiển phân biệt truy nhập không gian địa chỉ bộ nhớ hay không gian địa chỉ vào-ra
  Tập lệnh có các lệnh vào-ra chuyên dụng (IN, OUT)
Ví dụ: Các bộ xử lý 80x86 và Pentium (Intel)
  Pentium
    Không gian địa chỉ bộ nhớ = 232 byte = 4 GB
    Không gian địa chỉ vào-ra = 216 byte = 64 KB
    Tín hiệu điều khiển:
    Hai lệnh vào-ra chuyên dụng: IN, OUT

## Slide 14: b. Các phương pháp địa chỉ hóa cổng vào-ra
Vào-ra theo bản đồ bộ nhớ
(Memory mapped IO)
Vào-ra riêng biệt
(Isolated IO hay IO mapped IO)

## Slide 15: Bảng so sánh 2 loại Vào-ra theo bản đồ bộ nhớ và riêng biệt
Cổng vào-ra được đánh địa chỉ theo không gian địa chỉ bộ nhớ
Vào-ra giống như đọc/ghi bộ nhớ
CPU trao đổi dữ liệu với cổng vào-ra thông qua các lệnh truy nhập dữ liệu bộ nhớ
Có thể thực hiện trên mọi hệ thống
Cổng vào-ra được đánh địa chỉ theo không gian địa chỉ vào-ra riêng biệt
CPU trao đổi dữ liệu với cổng vào-ra thông qua các lệnh vào-ra chuyên dụng (IN, OUT)
Chỉ có thể thực hiện trên các hệ thống có không gian địa chỉ vào-ra riêng biệt

## Slide 16: Nội dung chương 6
6.1. Tổng quan về hệ thống vào-ra
6.2. Các phương pháp điều khiển vào-ra
6.3. Nối ghép thiết bị ngoại vi
6.4. Các cổng vào-ra thông dụng trên PC

## Slide 17: 6.2. Các phương pháp điều khiển vào-ra
Vào-ra bằng chương trình
(Programmed IO)
Vào-ra điều khiển bằng ngắt
(Interrupt Driven IO)
Truy nhập bộ nhớ trực tiếp – DMA
(Direct Memory Access)

## Slide 18: 1. Vào-ra bằng chương trình
Nguyên tắc chung: CPU điều khiển trực tiếp vào-ra bằng chương trình
  Kiểm tra trạng thái của TBNV
  Phát tín hiệu điều khiển đọc/ghi
  Trao đổi dữ liệu

## Slide 19: Lưu đồ chương trình

## Slide 20: Hoạt động của vào-ra bằng chương trình
CPU yêu cầu thao tác vào-ra
Môđun vào-ra thực hiện thao tác
Môđun vào-ra thiết lập các bit trạng thái
CPU kiểm tra các bit trạng thái:
  Nếu chưa sẵn sàng thì quay lại kiểm tra
  Nếu sẵn sàng thì chuyển sang trao đổi dữ liệu với môđun vào-ra

## Slide 21: Đặc điểm
Vào-ra do ý muốn của người lập trình
CPU trực tiếp điều khiển vào-ra
CPU đợi môđun vào-ra  tiêu tốn thời gian của CPU

## Slide 22: 2. Vào-ra điều khiển bằng ngắt
Nguyên tắc chung:
  CPU không phải đợi trạng thái sẵn sàng của môđun vào-ra, CPU thực hiện một chương trình nào đó
  Khi môđun vào-ra sẵn sàng thì nó phát tín hiệu ngắt CPU
  CPU thực hiện chương trình con vào-ra tương ứng để trao đổi dữ liệu
  CPU trở lại tiếp tục thực hiện chương trình đang bị ngắt

## Slide 23: Chuyển điều khiển đến chương trình con ngắt

## Slide 24: Hoạt động vào dữ liệu: nhìn từ môđun vào-ra
Môđun vào-ra nhận tín hiệu điều khiển đọc từ CPU
Môđun vào-ra nhận dữ liệu từ TBNV, trong khi đó CPU làm việc khác
Môđun vào-ra phát tín hiệu ngắt CPU
CPU yêu cầu dữ liệu
Môđun vào-ra chuyển dữ liệu đến CPU

## Slide 25: Hoạt động vào dữ liệu: nhìn từ CPU
Phát tín hiệu điều khiển đọc
Làm việc khác
Cuối mỗi chu kỳ lệnh, kiểm tra tín hiệu ngắt
Nếu bị ngắt:
  Cất ngữ cảnh (nội dung các thanh ghi, d/c tro ve)
  Thực hiện chương trình con ngắt để vào dữ liệu
  Khôi phục ngữ cảnh của chương trình đang thực hiện

## Slide 26: Các phương pháp nối ghép ngắt
Sử dụng nhiều đường yêu cầu ngắt
Kiểm tra vòng bằng phần mềm
(Software Poll)
Kiểm tra vòng bằng phần cứng
(Daisy Chain hay Hardware Poll)
Sử dụng bộ điều khiển ngắt (PIC)

## Slide 27: Nhiều đường yêu cầu ngắt
CPU phải có nhiều đường tín hiệu yêu cầu ngắt
Hạn chế số lượng môđun vào-ra
Các đường ngắt được quy định mức ưu tiên

## Slide 28: Kiểm tra vòng bằng phần mềm
CPU thực hiện phần mềm hỏi lần lượt từng môđun vào-ra
Chậm
Thứ tự các môđun được hỏi vòng chính là thứ tự ưu tiên
Notes: CPU thực hiện phần mềm hỏi lần lượt từng môđun vào-ra
Chậm
Thứ tự các môđun được hỏi vòng chính là thứ tự ưu tiên

## Slide 29: Kiểm tra vòng bằng phần cứng
Notes: CPU phát tín hiệu chấp nhận ngắt (INTA) đến môđun vào-ra đầu tiên
Nếu môđun vào-ra đó không gây ra ngắt thì nó gửi tín hiệu đến môđun kế tiếp cho đến khi xác định được môđun gây ngắt
Môđun vào-ra gây ngắt sẽ đặt vector ngắt lên bus dữ liệu
CPU sử dụng vector ngắt để xác định nơi chứa chương trình con điều khiển ngắt
Thứ tự các môđun vào-ra kết nối trong chuỗi xác định thứ tự ưu tiên

## Slide 30: Kiểm tra vòng bằng phần cứng (tiếp)
CPU phát tín hiệu chấp nhận ngắt (INTA) đến môđun vào-ra đầu tiên
Nếu môđun vào-ra đó không gây ra ngắt thì nó gửi tín hiệu đến môđun kế tiếp cho đến khi xác định được môđun gây ngắt
Môđun vào-ra gây ngắt sẽ đặt vector ngắt lên bus dữ liệu
CPU sử dụng vector ngắt để xác định nơi chứa chương trình con điều khiển ngắt
Thứ tự các môđun vào-ra kết nối trong chuỗi xác định thứ tự ưu tiên

## Slide 31: Bộ điều khiển ngắt lập trình được
PIC – Programmable Interrupt Controller
PIC có nhiều đường vào yêu cầu ngắt có quy định mức ưu tiên
PIC chọn một yêu cầu ngắt không bị cấm có mức ưu tiên cao nhất gửi tới CPU
Ví dụ: PIC 8259A
Notes: Có sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm
  Phần cứng: gây ngắt CPU
  Phần mềm: trao đổi dữ liệu
CPU trực tiếp điều khiển vào-ra
CPU không phải đợi môđun vào-ra  hiệu quả sử dụng CPU tốt hơn

## Slide 32: Đặc điểm của vào-ra điều khiển bằng ngắt
Có sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm
  Phần cứng: gây ngắt CPU
  Phần mềm: trao đổi dữ liệu
CPU trực tiếp điều khiển vào-ra
CPU không phải đợi môđun vào-ra  hiệu quả sử dụng CPU tốt hơn

## Slide 33: 6.2. Các phương pháp điều khiển vào-ra
Vào-ra bằng chương trình
(Programmed IO)
Vào-ra điều khiển bằng ngắt
(Interrupt Driven IO)
Truy nhập bộ nhớ trực tiếp – DMA
(Direct Memory Access)

## Slide 34: 3. DMA (Direct Memory Access)
Vào-ra bằng chương trình và bằng ngắt do CPU trực tiếp điều khiển:
  Chiếm thời gian của CPU
  Tốc độ bị hạn chế vì phải chuyển qua CPU
Để khắc phục dùng DMA
  Thêm môđun phần cứng trên bus  DMAC
  (DMA Controller)
  DMAC điều khiển vào-ra không thông qua CPU

## Slide 35: Sơ đồ cấu trúc của DMAC
Thanh ghi dữ liệu: chứa dữ liệu trao đổi
Thanh ghi địa chỉ: chứa địa chỉ ngăn nhớ dữ liệu
Bộ đếm dữ liệu: chứa số từ dữ liệu (word) cần trao đổi
Logic điều khiển: điều khiển hoạt động của DMAC
Notes: CPU “nói” cho DMAC:
  Vào hay ra dữ liệu
  Địa chỉ thiết bị vào-ra
  Địa chỉ đầu của mảng nhớ chứa dữ liệu  nạp vào thanh ghi địa chỉ
  Số từ dữ liệu cần truyền  nạp vào bộ đếm dữ liệu
CPU làm việc khác
DMAC điều khiển trao đổi dữ liệu
Sau khi truyền được một word thì:
  nội dung thanh ghi địa chỉ tăng
  nội dung bộ đếm dữ liệu giảm
Khi bộ đếm dữ liệu = 0, DMAC gửi tín hiệu ngắt CPU để báo kết thúc DMA

## Slide 36: Hoạt động DMA
CPU “nói” cho DMAC:
  Vào hay ra dữ liệu
  Địa chỉ thiết bị vào-ra
  Địa chỉ đầu của mảng nhớ chứa dữ liệu  nạp vào thanh ghi địa chỉ
  Số từ dữ liệu cần truyền  nạp vào bộ đếm dữ liệu
CPU làm việc khác
DMAC điều khiển trao đổi dữ liệu
  Sau khi truyền được một word thì:
    nội dung thanh ghi địa chỉ tăng
    nội dung bộ đếm dữ liệu giảm
  Khi bộ đếm dữ liệu = 0, DMAC gửi tín hiệu ngắt CPU để báo kết thúc DMA

## Slide 37: Các kiểu thực hiện DMA
DMA truyền theo khối (Block transfer DMA): DMAC sử dụng bus để truyền cả khối dữ liệu
DMA lấy chu kỳ (Cycle Stealing DMA): DMAC ép CPU treo tạm thời từng chu kỳ bus, DMAC chiếm bus thực hiện truyền một word
DMA trong suốt (Transparent DMA): DMAC nhận biết những chu kỳ nào CPU không sử dụng bus thì chiếm bus để trao đổi một word

## Slide 38: Cấu hình DMA (1)
Mỗi lần truyền, DMA sử dụng bus hai lần
  Giữa môđun vào-ra với DMAC
  Giữa DMAC với bộ nhớ

## Slide 39: Cấu hình DMA (2)
DMAC điều khiển một hoặc vài môđun vào-ra
Mỗi lần truyền, DMAC sử dụng bus một lần:
  Giữa DMAC với bộ nhớ

## Slide 40: Cấu hình DMA (3)
Bus vào-ra tách rời hỗ trợ tất cả các thiết bị cho phép DMA
Mỗi lần truyền, DMAC sử dụng bus một lần:
  Giữa DMAC với bộ nhớ

## Slide 41: Đặc điểm của DMA
CPU không tham gia trong quá trình trao đổi dữ liệu
DMAC điều khiển trao đổi dữ liệu giữa bộ nhớ chính với môđun vào-ra (hoàn toàn bằng phần cứng)  tốc độ nhanh
Phù hợp với các yêu cầu trao đổi mảng dữ liệu có kích thước lớn

## Slide 42: Nội dung chương 6
6.1. Tổng quan về hệ thống vào-ra
6.2. Các phương pháp điều khiển vào-ra
6.3. Nối ghép thiết bị ngoại vi
6.4. Các cổng vào-ra thông dụng trên PC

## Slide 43: Nội dung chương 6
6.1. Tổng quan về hệ thống vào-ra
6.2. Các phương pháp điều khiển vào-ra
6.3. Nối ghép thiết bị ngoại vi
6.4. Các cổng vào-ra thông dụng trên PC

## Slide 44: 6.3. Nối ghép TBNV
1. Các kiểu nối ghép vào-ra
Nối ghép song song
Nối ghép nối tiếp

## Slide 45: Nối ghép song song
Truyền nhiều bit song song
Tốc độ nhanh
Cần nhiều đường truyền dữ liệu
Cổng song song là một cổng thường được dùng kết nối máy in vào máy tính trong thời gian trước đây.
Tuy nhiên chúng còn được sử dụng kết nối đến nhiều thiết bị khác với một tốc độ cao hơn so với cổng nối tiếp.

## Slide 46: Nối ghép nối tiếp
Truyền lần lượt từng bit
Cần có bộ chuyển đổi từ dữ liệu song song sang nối tiếp hoặc/và ngược lại
Tốc độ chậm hơn
Cần ít đường truyền dữ liệu
bàn phím, chuột điều khiển, modem, máy quét...Cổng nối tiếp còn có tên gọi khác như: Cổng COM, communication.

## Slide 47: 2. Các cấu hình nối ghép
Điểm tới điểm (Point to Point)
  Thông qua một cổng vào-ra nối ghép với một TBNV
Điểm tới đa điểm (Point to Multi-point)
  Thông qua một cổng vào-ra cho phép nối ghép được với nhiều TBNV
  Ví dụ:
    SCSI (Small Computer System Interface): 7 hoặc 15 thiết bị
    USB (Universal Serial Bus): 127 thiết bị
    IEEE 1394 (FireWire): 63 thiết bị

## Slide 48: 6.4. Các cổng vào-ra thông dụng trên PC
Các cổng PS/2: nối ghép bàn phím và chuột
Cổng nối ghép màn hình
Cổng LPT (Line Printer): nối ghép với máy in, là cổng song song (Parallel Port) – 25 chân
Cổng COM (Communication): nối ghép với modem, chuột, là cổng nối tiếp (Serial Port) – 9 chân hoặc 25 chân
Cổng USB (Universal Serial Bus): Cổng nối tiếp đa năng, cho phép nối ghép tối đa 127 thiết bị, nhờ các USB Hub
...