## Slide 1: Chương 8: Phối ghép 8088 với bộ nhớ
Một số bộ nhớ bán dẫn điển hình
I
II
Phối ghép 8088 với bộ nhớ
III
Giả mã địa chỉ cho bộ nhớ

## Slide 2: Cấu trúc chung của một vi mạch nhớ

## Slide 3: Cấu trúc chung của một vi mạch nhớ
Một chip nhớ được xem như một mảng gồm m ô nhớ, mỗi ô nhớ lưu trữ được n bit dữ liệu
Dung lượng của chip nhớ thường được biểu diễn: 2m x n
  Ví dụ: Một chip có dung lượng 2Kx8 nghĩa là chip dó có 211=2048 ô nhớ và mỗi ô nhớ có thể lưu trữ được 8 bit = 1 byte) dữ liệu.
  Họ vi mạch nhớ EPROM như sau: 2704 (5128), 2708 (1K8), 2716 (2K8), 2732 (4K8), 2764 (8K8), 27128 (16K8), 27256 (32K8), 27512 (64K8), 271024 (128K8).
    Giải thích ý nghĩa của các thông số trong các bộ nhớ trên?

## Slide 4: Một số bộ nhớ bán dẫn điển hình
Sơ đồ chân của EPROM 2716 2K×8

## Slide 5: EPROM 2732
Họ EPROM 27xxx có các loại sau:
2704 (5128), 2708 (1K8), 2716 (2K8), 2732 (4K8), 2764 (8K8), 27128 (16K8), 27256 (32K8), 27512 (64K8) và 271024 (128K8).

## Slide 6: Bộ nhớ SRAM (Static RAM)
+ Bộ nhớ SRAM vẫn giữ được thông tin đến khi nào còn được cấp điện.
+ SRAM 4016: có 11 chân địa chỉ và 8 chân dữ liệu vào/ra.

## Slide 7: Bộ nhớ DRAM (Dynamic RAM)

## Slide 8: Bộ nhớ DRAM (Dynamic RAM)
Đặc điểm:
  Lưu trữ thông tin bằng cách nạp điện tích vào các tụ điện.
  Mỗi tụ điện được coi là một phần tử nhớ của vi mạch
  Sau khoảng 15,6 Ms thì các phần tử nhớ phải làm tươi
Nhược điểm: Phải sử dụng mạch logic phụ khi phối ghép với 8088
Ưu điểm: Số lượng phần tử nhớ lớn => Số chân địa chỉ lớn => Giảm bớt số chân bằng cách chi địa chỉ thành 2 nhóm
Nhóm chân địa chỉ hàng
Chân địa chỉ
Nhóm chân địa chỉ cột
Ghép kênh

## Slide 9: DRAM TMS4464
DRAM TMS4464:
  Có 8 đầu vào địa chỉ
  có 64K ô nhớ => cần tới 16 đầu vào địa chỉ.
  Bởi vậy phải ép 16 bit địa chỉ vào 8 chân địa chỉ của vi mạch nhớ bằng cách ghép kênh.
    Đầu tiên: 8 bit địa chỉ A0 - A7 đưa tới 8 chân địa chỉ và được chốt giữ bởi một bộ chốt hàng bên trong vi mạch khi có tín hiệu .
    Tiếp theo: 8 bit địa chỉ A8 - A15 được đưa đến 8 chân địa chỉ và lại được chốt giữ bởi một bộ chốt cột bên trong vi mạch khi có tín hiệu .

## Slide 10
1A
1B
2A
2B
3A
3B
4A
4B
1Y
2Y
3Y
4Y
74157
1A
1B
2A
2B
3A
3B
4A
4B
1Y
2Y
3Y
4Y
74157
RAS
A0
A8
A1
A9
A2
A10
A3
A11
A4
A12
A5
A13
A6
A14
A7
A15
RAS=1 các đầu vào B được nối với các đầu ra Y
RAS=0 các đầu vào A được nối với các đầu ra Y

## Slide 11: II - GIẢI MÃ ĐỊA CHỈ CHO BỘ NHỚ
Tại sao cần giải mã địa chỉ cho bộ nhớ
Bộ giải mã cổng NAND
Bộ giải mã 3-8 (74LS138)
Bộ giải mã kép 2-4 (74LS139)
Bộ giải mã PROM

## Slide 12: 1. Tại sao cần giải mã địa chỉ cho bộ nhớ
Khi ghép nối các vi mạch nhớ với bộ vi xử lý => giải mã địa chỉ do bộ vi xử lý đưa ra để chọn một phần nhớ cụ thể trong toàn bộ không gian nhớ.
Vd: cần nối vi mạch nhớ EPROM 2716 2K8 tới bộ vi xử lý 8088.
  8088: 20 chân địa chỉ
  Vi mạch 2716 : 11 chân địa chỉ
Khi đọc/ghi dữ liệu bộ vi xử lý 8088 sẽ gửi địa chỉ 20 bit trên bus địa chỉ. Nếu chỉ nối 11 chân địa chỉ của 8088 tới 2716 thì 8088 chỉ nhìn thấy 2KB bộ nhớ thay vì 1 MB như nó có thể.
=> khắc phục bằng cách giải mã các chân không nối tới bộ vi xử lý.

## Slide 13: 2. Bộ giải mã cổng NAND
Chỉ sử dụng một cổng NAND để giải mã.
Ví dụ: Lấy vi mạch mhớ EPROM 2716 2K8 làm bộ nhớ.
Khi nối ghép với bộ vi xử lý 8088:
  Các chân từ A10 - A0 của 8088 được nối tới các đầu vào địa chỉ từ A10 - A0 của EPROM
  các chân còn lại của 8088 (A19 - A11) được nối tới đầu vào của bộ giải mã cổng NAND. Đầu ra cổng NAND bằng 0 để nối với CE của vi mạch
  Bộ giải mã có nhiệm vụ chọn 1/2 KB (vi mạch EPROM) trong 1 MB bộ nhớ mà 8088 có thể quản lý

## Slide 14
Chọn bộ nhớ để làm việc (IO/M =0)
CE=0 chọn chip
Điều điển khiển đọc được kích hoạt chân RD của 8088
RD=0 dữ liệu sẽ được đọc từ EPROM.

## Slide 15: (Tiếp)
Do các bit A19 - A11 bằng 1 thì EPROM mới được chọn,
=> địa chỉ của một ô nhớ gồm 20 bit được giải mã trong EPROM có dạng:
9 bit bên trái bằng 1 còn 11 bit bên phải tùy ý.
1111 1111 1XXX XXXX XXXX
=> khoảng địa chỉ của EPROM
  1111 1111 1000 0000 0000 = FF800H
  1111 1111 1111 1111 1111 = FFFFFH

## Slide 16: 2. Bộ giải mã 3-8 (74LS138)
Notes: Đây là bộ giải mã ở dạng vi mạch (IC), được sử dụng khá phổ biến.

## Slide 17: Bảng mẫu bít

## Slide 18: Giải mã địa chỉ cho bộ nhớ 64Kx8 (gồm 8 EPROM 2764) trong hệ vi xử lý 8088

## Slide 19: Nhận xét
Tại bất kỳ thời điểm nào cũng chỉ có một đầu ra bằng 0 và do đó chỉ có một vi mạch nhớ được chọn và gửi dữ liệu của nó trên bus dữ liệu khi tín hiệu = 0.
Khi tất cả các bit địa chỉ từ A19 - A16 đều bằng 1 và có tín hiệu chọn bộ nhớ từ 8088 (IO/= 0) sẽ làm cho = 0, = 0, G1 = 1, và do đó kích hoạt bộ giải mã.
Khi bộ giải mã đã hoạt động thì các bit địa chỉ từ A15 - A13 sẽ xác định đầu ra nào bằng 0 và tương ứng vi mạch nhớ nào sẽ được chọn.

## Slide 20: Nhận xét (Tiếp)
dạng địa chỉ của một ô nhớ được giải mã là:
1111 XXXX XXXX XXXX XXXX
Từ đây suy ra khoảng địa chỉ của cả bộ nhớ là từ
1111 0000 0000 0000 0000 = F0000H
đến
1111 1111 1111 1111 1111 = FFFFFH
Ta cũng có thể xác định được khoảng địa chỉ của từng vi mạch nhớ nối tới đầu ra của bộ giải mã.

## Slide 21: Nhận xét
Ví dụ: xác định khoảng địa chỉ của vi mạch nhớ nối tới đầu ra 0: vì vi mạch này được chọn khi CBA = 000 nên địa chỉ của ô nhớ trong vi mạch này có dạng
    CBA
    1111 000X XXXX XXXX XXXX
    Từ đây suy ra khoảng địa chỉ của vi mạch nhớ là từ
    1111 0000 0000 0000 0000 = F0000H
    đến
    1111 0001 1111 1111 1111 = F1FFFH
    CBA
    1111 001X XXXX XXXX XXXX
    Từ đây suy ra khoảng địa chỉ của vi mạch nhớ là từ
    1111 0010 0000 0000 0000 = F2000H
    đến
    1111 0011 1111 1111 1111 = F3FFFH

## Slide 22: Bộ giải mã kép 2-4 (74LS139)
74LS139 chứa hai bộ giải mã 2-4, mỗi bộ giải mã có đầu vào địa chỉ, cho phép và đầu ra riêng.
Sơ đồ chân và bảng chân lý của bộ giải mã 74LS139 như sau:

## Slide 23: 3. Bộ giải mã PROM
Sử dụng PROM loại TPB28L42 5128 làm bộ giải mã.
PROM này có 9 đầu vào địa chỉ, 8 đầu ra dữ liệu.
Để thực hiện giải mã PROM phải được lập trình chứa các mẫu bit sao cho với mỗi mẫu bit có một đầu ra dữ liệu bằng 0 để chọn một vi mạch nhớ EPROM.

## Slide 24: Bảng mẫu bit

## Slide 26: Bài tập
Bài 1: Sử dụng bộ giải mã PROM giải mã địa chỉ cho bộ nhớ gồm 8 vi mạch nhớ 2716(2kx8). Đưa ra bảng mẫu bit
Bài 2: Sử dụng bộ giải mã PROM giải mã địa chỉ cho bộ nhớ gồm 8 vi mạch nhớ 2732 (4Kx8). Đưa ra bảng mẫu bit

## Slide 27: III - PHỐI GHÉP 8088 VỚI BỘ NHỚ
1. Phối ghép với EPROM
Loại EPROM được dùng phổ biến là 2732 4K8. EPROM 2732 có 12 đầu vào địa chỉ với dung lượng 4 KB.
Để minh họa việc phối ghép EPROM với 8088 ta dùng bộ giải mã 74LS138.
Với 8 đầu ra, bộ giải mã 74LS138 có thể giải mã cho 8 vi mạch nhớ, nếu dùng EPROM loại 2732 4K8 thì tổng dung lượng bộ nhớ được giải là 8 x 4KB = 32 KB.

## Slide 28: 1. Phối ghép với EPROM
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
OE
RD
Địa chỉ
Dữ liệu
A
B
C
G2A
G2B
G1
A18
A15
A19
A14
A13
A12
’138
A0
A11
O0
O7
FF000 - FFFFF
FE000 - FEFFF
FD000 - FDFFF
FC000 - FCFFF
FB000 - FBFFF
FA000 - FAFFF
F9000 - F9FFF
F8000 - F8FFF
2732
Phối ghép bộ nhớ 32Kx8 (gồm 8 EPROM 2732) với bộ vi xử lý 8088
IO/M
A16
A17
+5V
1K
Tới RDY1 của 8284
Bộ tạo Tw
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Notes: - Loại EPROM được dùng phổ biến hiện nay là 2732 4K8. EPROM 2732 có 12 đầu vào địa chỉ với dung lượng 4 KB.
Để minh họa việc phối ghép EPROM với 8088 ta dùng bộ giải mã 74LS138.
- Với 8 đầu ra, bộ giải mã 74LS138 có thể giải mã cho 8 vi mạch nhớ, nếu dùng EPROM loại 2732 4K8 thì tổng dung lượng bộ nhớ được giải là 8 x 4KB = 32 KB.
- Như ta đã biết, bộ vi xử lý 8088 làm việc với tần số đồng hồ 5 MHz có thời gian truy nhập bộ nhớ là 420 ns.
- Vi mạch nhớ EPROM 2732 có thời gian truy nhập bộ nhớ là 450 ns, cộng với thời gian trễ của bộ giải mã (12 ns) =tổng cộng là 462 ns, chậm hơn bộ vi xử lý.
Bởi vậy ta phải chèn thêm chu kỳ đợi. Việc này được thực hiện bằng cách dùng một cổng NAND vừa tạo ra tín hiệu cho phép bộ giải mã hoạt động vừa tạo ra tín hiệu cho bộ tạo chu kỳ đợi. Với một chu kỳ đợi được chèn vào, thời gian truy nhập bộ nhớ của 8088 sẽ tăng lên 620 ns, đủ để truy nhập bộ nhớ EPROM 2732 ngay cả khi có trễ qua bộ giải mã. Sơ đồ nối ghép EPROM 2732 với 8088 như sau:

## Slide 29: Đặc điểm
Bộ vi xử lý 8088: có thời gian truy nhập bộ nhớ là 420 ns.
Vi mạch nhớ EPROM 2732:
TG truy nhập bộ nhớ là 450 ns + thời gian trễ của bộ giải mã (12 ns) = 462 ns chậm hơn bộ xử lý
Chèn thêm chu kỳ đợi cho 8088.
Dùng bộ giải mã cổng NAND để tạo ra tín hiệu cho phép bộ giải mã hoạt động và tạo ra tín hiệu cho bộ tạo chu kỳ đợi.

## Slide 30: 2. Phối ghép RAM với 8088
Phối ghép RAM với 8088 dễ hơn EPROM vì RAM có thời gian truy nhập nhanh nên không cần chèn thêm chu kỳ đợi.
Phần bộ nhớ lý tưởng dành cho RAM là đáy của không gian nhớ 1 MB, đây là nơi chứa các vector ngắt.
Để minh họa ta lấy 16 vi mạch nhớ SRAM 62256 32K×8 phối ghép với 8088.

## Slide 31: Nhận xét
Mạch phối ghép trên sử dụng ba bộ giải mã 74LS138, hai bộ U8 và U9 để chọn 16 vi mạch nhớ RAM 62256 khác nhau,
1 bộ U4 để chọn bộ giải mã U8 và U9.
Địa chỉ bộ nhớ 20 bit bắt đầu với 00 chọn U8, bắt đầu với 01 chọn U9.
Các chân còn lại của U4 dự trữ để mở rộng bộ nhớ.

## Slide 32: Nhận xét
Dải địa chỉ bộ nhớ được xác định như sau: khi bit địa chỉ A19A18 = 00 thì bộ giải mã U8 được chọn, do đó địa chỉ của các ô nhớ trong khối Bank 0 có dạng
00XX XXXX XXXX XXXX XXXX
=> dải địa chỉ của khối nhớ Bank 0 là từ
0000 0000 0000 0000 0000 = 00000H
đến 0011 1111 1111 1111 1111 = 3FFFFH
Còn khi bit địa chỉ A19A18 = 01 thì bộ giải mã U9 được chọn, do đó địa chỉ của các ô nhớ trong khối Bank 1 có dạng
01XX XXXX XXXX XXXX XXXX
=> dải địa chỉ của khối nhớ Bank 1 là từ
  0100 0000 0000 0000 0000 = 40000H
  đến 0111 1111 1111 1111 1111 = 7FFFFH
Như vậy dải địa chỉ của cả bộ nhớ 512 KB là từ 00000H đến 7FFFFH.

## Slide 33
Add your company slogan
Thank You !

## Slide 34
Thank you!