## Slide 1: Cấu trúc cơ bản của bộ VXL 8088
Chương7

## Slide 2
1
Bộ vi xử lý 8088 cấu trúc đơn giản hơn
3
Nhiều điểm giống với họ vi xử lý 80x86 => Giúp nắm bắt được hệ vi xử lý của hãng khác
2
Có tính kế thừa của các sản phẩm trong họ vi xử lý 80x86.
Lý do nghiên cứu bộ vi xử lý 8088

## Slide 3
Nội dung
Chương II: Bộ vi xử lý Intel 8088

## Slide 4
I - CẤU TRÚC BÊN TRONG VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ VI XỬ LÝ 8088
  1. Sơ đồ khối của bộ vi xử lý 8088
  2. Nguyên lý hoạt động
  3. Các thanh ghi bên trong bộ vi xử lý 8088
  4. Cách mã hóa lệnh bộ vi xử lý 8088
II. CÁC TÍN HIỆU CỦA 8088 VÀ MỘT SỐ MẠCH PHỤ TRỢ
  Sơ đồ chân và các tín hiệu của 8088
  Mạch tạo xung nhịp 8284A
  Phân kênh để tách thông tin
  Đệm cho các bus
Nội dung
Chương II: Bộ vi xử lý Intel 8088

## Slide 5
1. Cấu trúc bên trong của bộ vi xử lý 8088
Chương II: Bộ vi xử lý Intel 8088
Các lệnh nằm chờ EU xử lý

## Slide 6
Chương II: Bộ vi xử lý Intel 8088
Khối đơn vị giao tiếp bus (Bus Interface Unit, BIU):
  Thanh ghi đoạn và thanh ghi con trỏ lệnh IP
  Khối logic điều khiển bus, bộ cộng
  Bus dữ liệu 8 bit và bus địa chỉ 20 bit
Khối thực hiện lệnh (Execution Unit, EU).
  Thanh ghi đa năng, các thanh ghi con trỏ và chỉ số
  Khối tính toán số học và logic ALU
  Khối điều khiển EU
  Bus dữ liệu 16 bit của ALU, bus tín hiệu điều khiển.
Việc chia CPU thành hai phần làm việc đồng thời có liên hệ với nhau qua hàng đợi lệnh làm tăng tốc độ đáng kể của CPU.
1. Cấu trúc bên trong của bộ vi xử lý 8088

## Slide 7
2. Nguyên lý hoạt động
Chương II: Bộ vi xử lý Intel 8088
Đơn vị thực hiện EU
  EU có nhiệm vụ cung cấp địa chỉ cho BIU để khối này đọc lệnh và dữ liệu
  Giải mã lệnh để tạo ra các tín hiệu điều khiển nhằm thực hiện lệnh đã được giải mã.
  Khối tính toán số học và logic ALU dùng để thực hiện các thao tác khác nhau với các toán hạng của lệnh
Đơn vị giao tiếp BUS
  BIU có nhiệm vụ đưa ra địa chỉ, đọc mã lệnh từ bộ nhớ, đọc/ghi dữ liệu từ/vào cổng hoặc bộ nhớ.
  Bên trong BIU còn có bộ nhớ đệm lệnh (còn gọi là hàng đợi lệnh) với dung lượng 4 byte (8088), 6 byte (8086) dùng để chứa các lệnh đã đọc được nằm sẵn chờ EU xử lý.

## Slide 8
I - CẤU TRÚC BÊN TRONG VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ VI XỬ LÝ 8088
  1. Sơ đồ khối của bộ vi xử lý 8088
  2. Nguyên lý hoạt động
  3. Các thanh ghi bên trong bộ vi xử lý 8088
  4. Cách mã hóa lệnh bộ vi xử lý 8088
II. CÁC TÍN HIỆU CỦA 8088 VÀ MỘT SỐ MẠCH PHỤ TRỢ
  Sơ đồ chân và các tín hiệu của 8088
  Mạch tạo xung nhịp 8284A
  Phân kênh để tách thông tin
  Đệm cho các bus
Nội dung
Chương II: Bộ vi xử lý Intel 8088

## Slide 9
3. Các thanh ghi
  8088 có 14 thanh ghi , mỗi thanh ghi có kích thước16 bit

## Slide 10
Các thanh ghi đa năng
Chương II: Bộ vi xử lý Intel 8088
  Lưu trữ tạm thời dữ liệu để truy cập nhanh hơn tránh khỏi phải truy cập bộ nhớ
    AX (Accumulator): Các thanh ghi này được sử dụng trong các tính. Kết quả 8 bit được chứa trong AL
    BX (Base): thanh ghi cơ sở, thường chứa địa chỉ lệch của ô nhớ trong đoạn DS.
    CX (Count): thanh ghi đếm, CX thường chứa số lần lặp trong các lệnh lặp, CL thường chứa số lần dịch hoặc quay trong lệnh dịch và quay thanh ghi.
    DX (Data): thanh ghi dữ liệu, DX cùng với AX tham gia vào phép nhân hoặc chia các số 16 bit. DX còn dùng để chứa địa chỉ của các cổng vào/ra trong các lệnh vào ra dữ liệu trực tiếp.
8 Bit thấp
8 Bit cao
•8088/8086 đến 80286 : 16 bits
•80386 trởlên: 32 bits EAX,EBX, ECX, EDX

## Slide 11
Các thanh ghi đoạn
Chương II: Bộ vi xử lý Intel 8088
  Phương pháp quản lý bộ nhớ
  Bộ nhớ là tập hợp các ô nhớ (byte), mỗi ô nhớ được nhận dạng bằng một địa chỉ vật lý duy nhất 20 bit
  Bộ vxl 8086/8088 có bus địa chỉ 20 bit nên có thể cho phép truy xuất 1Mb=220 byte =1048576 byte địa chỉ ô nhớ khác nhau.
Trong 1 MB bộ nhớ chia thành các đoạn 64 KB khác nhau

## Slide 12
Để quản lý các đoạn nhớ (memory segment), bộ vi xử lý 8088 có 4 thanh ghi đoạn xác định địa chỉ bắt đầu của 4 đoạn nhớ 64 KB
    CS (Code Segment): thanh ghi đoạn mã, xác định địa chỉ bắt đầu của đoạn nhớ chứa mã chương trình.
    DS (Data Segment): thanh ghi đoạn dữ liệu, xác định địa chỉ bắt đầu của đoạn nhớ chứa hầu hết dữ liệu của chương trình.
    ES (Extra Segment): thanh ghi đoạn dữ liệu phụ, xác định địa chỉ bắt đầu của đoạn nhớ chứa dữ liệu phụ. Đoạn nhớ này được các lệnh về chuỗi sử dụng để chứa dữ liệu đích.
    SS (Stack Segment): thanh ghi đoạn ngăn xếp, xác định địa chỉ bắt đầu của đoạn nhớ ngăn xếp.
Các thanh ghi đoạn

## Slide 13
VD1 : Thanh ghi DS có giá trị là 1000h thì địa chỉ bắt đầu của đoạn là 10000h.
  Địa chỉ kết thúc tìm được bằng cách cộng địa chỉ bắt đầu với với giá trị FFFFh (64K) → địa chỉ kết thúc là 10000h + FFFFh = 1FFFFh.
  Như vậy đoạn dữ liệu có địa chỉ từ 10000h -> 1FFFFh.
Các thanh ghi đoạn

## Slide 14: VD 2
Giả sử các thanh ghi đoạn có các giá trị CS = 2800h, DS = E000h, SS = 2900h và ES = 1000h. Ta có vị trí các đoạn trong bảng bộ nhớ như sau:

## Slide 15: Địa chỉ logic và Địa chỉ vật lý
Địa chỉ lệch (offset): xuất hiện trong đoạn nhớ 64KB (từ 0000h đến ffffh)
Để nhận được địa chỉ vật lý 20 bit của một ô nhớ nào đó trong một đoạn nhớ bất kỳ, CPU 8088 phải dùng đến hai thanh ghi 16 bit: một thanh ghi đoạn và một thanh ghi lệch.
  Địa chỉ vật lý = Nội dung thanh ghi đoạn x 10h + Nội dung thanh ghi lệch = Địa chỉ đoạn + Địa chỉ lệch
  Địa chỉ logic = Thanh ghi đoạn:Thanh ghi lệch (địa chỉ lệch)

## Slide 16
Segment:Offset: là địa chỉ logic vì nó tồn tại dưới dạng giá trị của các thanh ghi, và khi cần truy nhập ô nhớ nào thì nó phải được đổi ra địa chỉ vật lý của ô nhớ đó.
Địa chỉ logic có tính đa trị: vì ứng với một địa chỉ vật lý có rất nhiều địa chỉ logic khác nhau.
Ví dụ, địa chỉ vật lý 12345H có thể tạo ra từ các địa chỉ logic sau:
        1000H:2345H
        1200H:0345H
        1004H:2305H
Mối liên hệ ĐCVL & ĐCLG
Chương II: Bộ vi xử lý Intel 8088

## Slide 17
  Vd:1 Cho một ô nhớ có địa chỉ vật lý là 1256Ah hãy cho biết địa chỉ dạng segment:offset với các đoạn 1256h và 1240h?
  Giải:
      Gọi X là offset trong segment 1256h và Y là offset trong segment 1240h chúng ta có:
      1256Ah=12560h+X
      1256Ah=Y+12400h
      Do đó: X=1256Ah-12560h=Ah
      Y= 1256Ah-12400h=16Ah
      Như vậy: 1256Ah =1256:000A=1240:016A
VD
Chương II: Bộ vi xử lý Intel 8088

## Slide 18
  Vd2: Một ô nhớ có địa chỉ vật lý 80FD2h, ở trong đoạn nào thì nó có Offset bằng BFD2h
  Giải:
  Địa chỉ vật lý=segment * 10h + offset
  84fdf
VD
Chương II: Bộ vi xử lý Intel 8088

## Slide 19
IP (Instruction Pointer): thanh ghi con trỏ lệnh
  IP luôn trỏ vào lệnh tiếp theo sẽ được thực hiện nằm trong đoạn mã CS.
  Địa chỉ của lệnh này là CS:IP.
BP (Base Pointer): con trỏ cơ sở
  BP chủ yếu được sử dụng để truy nhập dữ liệu nằm trong đoạn ngăn xếp.
  Địa chỉ logic của ô nhớ ngăn xếp do BP trỏ tới là SS:BP
Thanh ghi con trỏ và chỉ số
Chương II: Bộ vi xử lý Intel 8088

## Slide 20
Thanh ghi con trỏ và chỉ số
Chương II: Bộ vi xử lý Intel 8088
SP (Stack Ponter): con trỏ ngăn xếp
  SP luôn trỏ vào đỉnh hiện thời của ngăn xếp.
  Địa chỉ logic của đỉnh ngăn xếp là SS:SP
SI (Source Index): chỉ số nguồn
  SI trỏ vào dữ liệu trong đoạn dữ liệu DS.
  Địa chỉ logic của ô nhớ do SI trỏ tới là DS:SI
DI (Destinaton Index): chỉ số đích,
  DI trỏ vào dữ liệu trong đoạn dữ liệu DS.
  Địa chỉ logic của ô nhớ do DI trỏ tới là DS:DI
Riêng trong các lệnh về chuỗi thì:
  ES:DI luôn ứng với địa chỉ của một phần tử thuộc chuỗi đích
  DS:SI luôn ứng với địa chỉ của một phần tử thuộc chuỗi nguồn.

## Slide 21
Thanh ghi cờ (Flag Register)
Chương II: Bộ vi xử lý Intel 8088
Mục đích của thanh ghi cờ là chỉ ra trạng thái của bộ vi xử lý.
Mỗi bit của thanh ghi này được dùng để phản ánh một trạng thái nhất định của kết quả phép toán do ALU thực hiện hoặc một trạng thái hoạt động của CPU.
Thanh ghi cờ có 16 bit nhưng chỉ dùng hết 9 bit làm bit cờ.
Các cờ điều khiển
Các trạng thái

## Slide 22
Thanh ghi cờ (Flag Register)
Chương II: Bộ vi xử lý Intel 8088
có 6 cờ trạng thái là C, P, A, Z, S và O. Các cớ trạng thái này được thiết lập bằng 1 hoặc xóa bằng 0 sau hầu hết các lệnh toán học và logic.
  C (Carry): cờ nhớ, C = 1 khi có nhớ từ bit trái nhất trong phép cộng hoặc có vay vào bit msb trong phép trừ
  P (Parity): cờ chẵn lẻ, P = 1 khi tổng số bit 1 trong byte thấp là chẵn, P = 0 khi tổng số bit 1 trong byte thấp là lẻ.
  A (Auxiliary): cờ nhớ phụ, A = 1 khi có nhớ hoặc mượn từ một số BCD thấp sang một số BCD cao.
  Z (Zero): cờ rỗng, Z = 1 khi kết quả của phép tính số học bằng 0, Z = 0 khi kết quả của phép tính số học khác 0.
  S (Sign): cờ dấu, S = 1 kết quả âm.
  O (Overflow): cờ tràn, O = 1 khi kết quả vuợt ra ngoài giới hạn biểu diễn dành cho nó

## Slide 23
VD: Thực hiện phép cộng AL,BL cùng chứa 80h
80
80
100
  SF=0 vì msb=0
  PF=1 vì tất cả các bit của tổng bằng 0
  ZF=1 vì kết quả thu được bằng 0
  CF=1 vì có nhớ từ bit msb trong phép cộng
  OF=1 vì kết quả vượt ra khỏi phạm vi biểu diễn nó
Thanh ghi cờ (Flag Register)

## Slide 24
Thanh ghi cờ (Flag Register)
Chương II: Bộ vi xử lý Intel 8088
Các cờ điều khiển: có 3 cờ T, I, D. Các cờ này được thiết lập bằng 1 hoặc xóa bằng 0 thông qua các lệnh để điều khiển chế độ làm việc của bộ vi xử lý.
  T (Trap): cờ bẫy, T = 1 thì bộ vi xử lý làm việc ở chế độ chạy từng lệnh.
  I (Interrupt): cờ ngắt, I = 1 thì bộ vi xử lý cho phép các yêu cầu ngắt được tác động. Cờ này được thiết lập bằng lệnh STI và xóa bằng lệnh CLI.
  D (Direction): cờ hướng, D = 1 thì bộ vi xử lý làm việc với chuỗi ký tự theo thứ tự từ phải sang trái.

## Slide 25
Bài tập kết thúc phần thanh ghi
Chương II: Bộ vi xử lý Intel 8088
B1: Một ô nhớ có địa chỉ vật lý là 4A37Bh hãy tính
a. Địa chỉ Offset của nó nếu địa chỉ đoạn là 40FFh
b. Địa chỉ đoạn của nó nếu địa chỉ Offset là 123Bh
B2: Xác định địa chỉ vật lý của ô nhớ có địa chỉ logic là: 0A51h: CD90h
B3: Xác định giá trị của các cờ qua các lệnh sau:
Giả sử AX, BX cùng chứa 7FFFH
Add AX,BX
Sub AX,BX

## Slide 26
I - CẤU TRÚC BÊN TRONG VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ VI XỬ LÝ 8088
  1. Sơ đồ khối của bộ vi xử lý 8088
  2. Nguyên lý hoạt động
  3. Các thanh ghi bên trong bộ vi xử lý 8088
  4. Cách mã hóa lệnh bộ vi xử lý 8088
II. CÁC TÍN HIỆU CỦA 8088 VÀ MỘT SỐ MẠCH PHỤ TRỢ
  Sơ đồ chân và các tín hiệu của 8088
  Mạch tạo xung nhịp 8284A
  Phân kênh để tách thông tin
  Đệm cho các bus
Nội dung
Chương II: Bộ vi xử lý Intel 8088

## Slide 27: Yêu cầu nguồn điện và đặc tính vào/ra của 8088/8086
Nguồn cung cấp
CPU 8086 và 8088 cần nguồn điện áp +5 V với sai số cho phép là 10%. Dòng điện nguồn cực đại đối với 8086 là 360 mA, còn đối với 8088 là 340 mA.
Mức logic
Tín hiệu vào
Tín hiệu ra
Mức logic | Điện áp | Dòng điện
0 | Cực đại 0,8 V | Cực đại 10 A
1 | Cực tiểu 2,0 V | Cực đại 10 A
Mức logic | Điện áp | Dòng điện
0 | Cực đại 0,45 V | Cực đại 2 mA
1 | Cực tiểu 2,4 V | Cực đại -400 A

## Slide 28
Sơ đồ chân
SƠ ĐỒ CHÂN VÀ CÁC TÍN HIỆU CỦA 8088
1

## Slide 29
Các tín hiệu của CPU 8088 ở chế độ MIN và (MAX)

## Slide 30: Đặc điểm các tín hiệu của 8088
0

## Slide 31: Đặc điểm các tín hiệu của 8088

## Slide 32: Đặc điểm các tín hiệu của 8088

## Slide 34
[I] báo cho CPU biết tình trạng sẵn sàng của thiết bị ngoại vi hay bộ nhớ.
READY = 1 => CPU thực hiện đọc/ghi dữ liệu

## Slide 35
+ [I] Tín hiệu khởi động lại 8088.
+ RESET = 1 kéo dài ít nhất 4 chu kỳ đồng hồ thì 8088 bị buộc phải khởi động lại;
+ [I] Clock pin. Tín hiệu đồng hồ (xung nhịp).
+ cung cấp nhịp làm việc cho CPU.

## Slide 36
+ [I] Chân nguồn.
+ Tại chân này CPU được cung cấp
+5V  10%, 340 mA
[O] Gound. 2 chân nguồn để nối với điểm 0V của nguồn

## Slide 37
+ Chân điểu khiển hoạt động của CPU theo chế độ MIN/MAX.
+ MIN MODE: khi chân này nối trực tiếp vào nguồn 5V không qua điện trở.
+ MAX MODE: khi chân này nối đất.

## Slide 38: Chế độ làm việc của CPU
8088 làm việc ở hai chế độ khác nhau nên có một số chân tín hiệu phụ thuộc vào các chế độ đó.
Chế độ MIN: Chân MN/MX được nối trực tiếp vào nguồn +5V không qua điện trở
Chế độ MAX: Chế độ MAX được chọn khi chân này nối đất

## Slide 39: Chế độ MIN
+ [O] Write. Xung cho phép ghi.
+ Khi CPU = 0 thì trên bus dữ liệu các dữ liệu đã ổn định
+ CPU=1 thì dữ liệu trên bus dữ liệu sẽ được ghi vào bộ nhớ
IO/M : Cho phép chọn bộ nhớ hay thiết bị ngoại vi
+ IO/M = 0 chọn bộ nhớ làm việc với cpu
+ IO/M =1 chọn thiết bị vào/ra làm việc với CPU.

## Slide 40
[I] Address Latch Enable. Xung cho phép chốt địa chỉ.
+ Khi ALE = 1 có nghĩa là trên các chân ghép kênh AD xuất hiện địa chỉ của thiết bị vào/ra hoặc ô nhớ.
+ Khi ALE = 0 thì CPU chấp nhận treo
+ Data Transmit/Receive: Điều khiển hướng tín hiệu dữ liệu
+ 1: Tín hiệu dữ liệu đi ra từ 8088
+ 0: Tín hiệu dữ liệu đi vào từ 8088

## Slide 41
+ Data bus Enable.
+ Kích hoạt các bộ đệm bus dữ liệu.

## Slide 42
IO/M DT/R SS0 Chu kỳ điều khiển bus
0 0 0 Đọc mã lệnh
0 0 1 Đọc bộ nhớ
0 1 0 Ghi bộ nhớ
0 1 1 Bus rỗi (nghỉ)
1 0 0 Chấp nhận yêu cầu ngắt
1 0 1 Đọc thiết bị ngoại vi
1 1 0 Ghi thiết bị ngoại vi
1 1 1 Dừng
+ [O] Status. Tín hiệu trạng thái.
+ Kết hợp với IO/M và DT/R để giải mã chu kỳ hoạt động của bus.

## Slide 43: Chế độ MAX
Kết hợp với mạch điều khiển bus 8288 để tạo ra một số tín hiệu điều khiển
Chế độ MAX được sử dụng khi trong hệ thống có mặt bộ đồng xử lý toán học 8087.
Chân MN/MX nối với nguồn 0 V (nối đất)

## Slide 44
.
Status bits.
+ Các chân này được dùng để ghép
nối với mạch điều khiển bus 8288.
+ 8288 sử dụng các tín hiệu này để
tạo ra các tín hiệu điều khiển trong
chu kỳ bus
+ [I/O] Request/Grant.
+ Yêu cầu và chấp nhận việc truy nhập trực tiếp bộ nhớ.

## Slide 45
Queue Status. cho biết trạng thái của hàng đợi lệnh
+ Các tín hiệu QS1 và QS0 được 8087 sử dụng để đồng bộ quá trình hoạt động của 8087 với 8088.
QS1 QS0 Chu kỳ điều khiển bus
0 0 Không hoạt động
0 1 Đọc byte mã lệnh đầu …...tiên từ hàng đợi lệnh
1 0 Hàng đợi lệnh rỗng
1 1 Đọc byte tiếp theo từ
hàng đợi lệnh
+ Tín hiệu do CPU đưa ra để khóa các thiết bị ngoại vi.

## Slide 46: 2 - MẠCH TẠO XUNG NHỊP 8284A
8284A là mạch tạo xung nhịp cho các bộ vi xử lý 8086/8088.
8284A còn có tác dụng đồng bộ 2 tín hiệu RESET và READY của CPU

## Slide 47: Các tín hiệu của 8284

## Slide 48
Address Anable.
Tín hiệu cho phép chọn đầu
vào tương ứng RDY1 và
RDY2.
Các tín hiệu của 8284
Các tín hiệu của 8284

## Slide 49
Bus READY.
Kết hợp với các chân AEN1,
AEN2 => để tạo ra các chu kỳ
đợi trong hệ vi xử lý 8086/8088.
Các tín hiệu của 8284

## Slide 50
Crystal Oscilator.
+ Hai chân này nối tới bộ dao động
thạch anh
+ là nguồn xung chuẩn để 8284 tạo ra
xung nhịp cho toàn hệ.
+ Fryquency/Crystal: Dùng để chọn nguồn tín hiệu chuẩn cho 8284.
+ chân ở mức cao: xung đồng hồ bên ngoài sẽ được nối vào chân EFI của 8284
+ chân mức thấp thì bộ dao động thạch anh sẽ được dùng.
Các tín hiệu của 8284

## Slide 51: Các tín hiệu của 8284
+ Nối đến đầu vào READY của 8086/8088.
+ đồng bộ với các tín hiệu RDY1 và RDY2.

## Slide 52
Clock Synchronization:
+ Khi 8284 dùng bộ dao động ngoài tại chân EFI thì chân này là đầu vào cho xung đồng hồ
+ Khi 8284 dùng mạch dao động thạch anh thì chân này phải nối đất
+ Clock. Cung cấp xung nhịp cho 8088. Nó được nối đến chân CLK của 8088.
+ Xung nhịp có tần số bằng 1/3 tần số của bộ dao động thạch anh hay bộ dao động bên ngoài
Các tín hiệu của 8284

## Slide 53
Reset. Chân khởi động, nối với mạch RC để 8284 có thể tự khởi động khi bật điện.
Nối tới chân RESET của 8086/8088.
Các tín hiệu của 8284

## Slide 54: Ghép nối giữa 8284A với bộ vi xử lý 8088

## Slide 55: 3 . PHÂN KÊNH ĐỂ TÁCH THÔNG TIN VÀ VIỆC ĐỆM CHO CÁC BUS
1. Phân kênh
CPU
2. Đệm bus

## Slide 56: Tiến trình phân kênh
1
2
3
Giảm số chân khi chế tạo CPU
Ghép kênh các tín hiệu: AD và AS
Khi đi ra mạch ngoài, các tín hiệu ghép kênh này phải được tách ra thành các tín hiệu gốc để truyền trên các bus độc lập.
Dùng các vi mạch chức năng thích hợp
CPU 8088 đưa ra xung ALE
+ ALE = 1(mức cao) => sẽ báo cho bên ngoài biết ở các chân ghép kênh có thông tin về địa chỉ
=> ALE được dùng mở mạch chốt và tách thông tin về địa chỉ

## Slide 57
VD: Ghép kênh các tín hiệu AD, AS
Giảm số chân khi chế tạo CPU

## Slide 58: Phân kênh CPU 8088
8088
Dùng 2 vi mạch chốt 74LS373 để
phân kênh
Chốt 1
phân kênh cho các các tín hiệu AD7 - AD0,
Chốt 2
phân kênh cho các tín hiệu A19/S6 - A16/S3

## Slide 60: 2. Đệm bus
Nâng cao khả năng tải của các bus để
đảm nhận việc nuôi các mạch bên ngoài
Tín hiệu vào và ra CPU phải được
Khuếch đại
Đệm bus cho 8088 thông qua các mạch đệm một chiều hoặc
hai chiều với các đầu ra thường hoặc đầu
Ra ba trạng thái.

## Slide 61: Đệm bus 8088
Đệm bus
8088
Dùng chốt 74LS373 đệm bus cho
các bus được phân kênh.
Đệm cho 8 chân bus : A15 - A8
=> dùng bộ đệm 74LS244
Các tín hiệu điều khiển
được đệm với bộ đệm 74LS244.
Đệm cho 8 chân bus dữ liệu
AD0 – AD7 => dùng bộ đệm
2 chiều 74LS245
Bộ đệm 74LS245 được điều khiển bởi hai tín hiệu: tín hiệu DT/R điều khiển chiều, tín hiệu DEN đóng và mở đệm.